Муниципальное унитарное предприятие

«Водопроводно-канализационное хозяйство»

с 01.01.2018 по 31.12.2018 год

МУП «Водоканал»

Стабильно работающее предприятие коммунального комплекса                       г. Урюпинск с общей численностью работающих 211 человек, в том числе;

- водопроводный участок - 64 человек;

- канализационный участок - 56 человека;

- механический участок – 26 человек;

- электро. участок – 9 человек;

- рем. строй группа – 5 человек;

- лабораторный центр – 12 человек;

- абонентский отдел –  10 человек;

- АУП-29 человек.

Работниками предприятия осуществляется водоснабжение  и водоотведение  для предприятий, организаций, учреждений, а также населения г. Урюпинск.

Водоснабжение.

Система водоснабжения г. Урюпинск охватывает 92 % населения и  представлена;

- 8 артезианских скважин расположенных в пойме р. Хопер;

- 9 артезианских скважин расположенных в черте г. Урюпинск, в том числе 4 оснащены станциями обезжелезивания;

- 1 фильтровальная станция;

- 1 станция  второго подъема;

- 1 станция третьего подъема;

- водопроводные сети 154,44 км;

- водопроводных колодцев 4950  ед. (2975 абонентов);

- пожарных гидрантов 129 ед.;

- водоразборных колонок 212 ед.;

Общий объем запасов воды  хранящейся в резервуарах чистой воды составляет 4 тыс. м3. (Два резервуара каждый объемом 2 тыс. м3).

Водоотведение.

Система водоотведения г. Урюпинск охватывает 45 % населения и представлена;

- 11 канализационно-насосными станциями;

- 1 главная канализационно-насосная станция;

- канализационные сети 61,92 км;

- канализационных колодцев 2725 ед. (1382 абонентов);

- комплекс очистных сооружений канализации биологической очистки.

Машинотракторный парк.

- Машинотракторный парк составляет 29 единиц техники, в том числе;

- грузовые автомобили – 10 ед., со средним сроком эксплуатации 23 года;

- легковой транспорт – 10 ед., со средним сроком эксплуатации 10 лет;

- трактора, экскаваторы – 7 ед., со среднем сроком эксплуатации 18 лет;

- прицеп тракторный – 2 ед., срок эксплуатации 35 лет.

Водоснабжение:

1. произведена замена линий водоснабжения и вводов на многоквартирные жилые дома;

- пр. Ленина, 131;

- ул. Гагарина, 46;

- ул. Гагарина, 42;

- ул. Фридек- Мистек (онкологический диспансер);

- пер. Дзержинского, 8;

- замена водопроводной линии Ду=100 мм протяженностью 60 м/п от ул. Фурманова по ул. Минской;

- замена (модернизация) водопроводной линии Ду=100 мм протяженностью 87 м/п от ул. Доценко до ул. Суворова;

- заменен стальной водовод Ду=400 мм протяженностью 210 м/п на трубу ПНД  по ул. Л. Чайкиной;

- замена стальной водопроводной линии Ду=100 мм на трубу ПНД по ул. Матросова;

- замена участка линии холодного водоснабжения Ду=100 мм протяженностью 97 м/п от скважины №5 в пойме реки Хопер;

2. произведена закупка материалов для ремонт станции обезжелезивания с заменой бактерицидных установок.

3. произведена замена насосного оборудования на 3-х артезианских скважинах в пойме реки Хопер.

4.  Выполнена автоматизация скважины №6 в пойме реки Хопер;

- выполнен ремонт водопроводных колодцев в количестве 64 шт;

- выполнена замена пожарных гидрантов;

- ул. Абрикосовая пересечение пр. Строителей;

- ул. Гора Восточная (Хоупак);

- ул. Московская (техникум);

- ул. Киквидзе, 1б;

- ул. Московская, 44;

- ул. Киквидзе, 44;

- ул. Гагарина площадь комсомола;

- ул. Октябрьская, 156;

- ул. Кривошлыкова пересечение пер. Ульяновский;

- ул. Краснознаменная, 108;

- ул. Кольцевая, 10;

- пер. Большевистский, 32;

- произведена замена запорной арматуры Ду=100-150мм в количестве – 16 шт;

- на сетях водоснабжения устранено аварий;

- ул. Гора Восточная (Самодуровская дамба);

- ул. Гора Восточная;

- ул. Гастелло на пересечении пер. Железнодорожный;

- ул. Доценко пересечение ул. Суворова;

- 2 Микрорайон, д.9;

- ул. Красногвардейская, 28;

- ул. Гагарина, 18;

- Дамба (оз. Самодуровское);

- ул. Гора Восточная, 131;

- пер. Попова;

- ул. Л. Чайкиной, 5-11;

- ул. Красноармейская пересечение ул. Матросова;

- ул. Коммунистическая пересечение пер. Конечный;

- произведена замена насосов ЭЦВ 10-65-100 на артезианских скважинах №2,4,8,9  в пойме реки Хопер;

- произведена замена насосного агрегата К 100-65-200 на станциях обезжелезивания №2,3 в количестве – 4 шт;

- замена оконных блоков здания фильтровальной станции.

Водоотведение:

- произведена замена канализационных выпусков в многоквартирных жилых домах;

- ул. Гагарина, 34;

- ул. Советская, 2;

- ул. Доценко, 4;

- пр. Ленина, 80;

- замена дренажной системы иловых площадок на очистных сооружений канализации;

- ремонт аэротенка №2,3 на очистных сооружений канализации;

- ремонт первичного отстойника №1 на очистных сооружений канализации;

- произведена замена самотечного коллектора Ду=150 протяжностью 250 п/м  пр. Ленина, 78 ;

- произведен ремонт вторичного отстойника №3,4;

- ремонт канализационной насосной станции №1;

- ремонт самотечного коллектора Ду=500 мм ул. Красноармейская к главной насосной канализационной станции №2;

- ремонт напорного канализационного коллектора Ду=500 мм протяженностью 120 м/п;

- выполнен ремонт канализационных колодцев в количестве 38 шт;

- ремонт самотечного коллектора Ду=500 мм на пересечении ул. Красноармейская и пер. Попова;

- устранено аварий на канализационных сетях;

- ул. Красноармейская, 20;

- ул. Остров,2 -2 шт;

- устранено подпоров в количестве– 550 шт;

- выполнена чистка канализационных линий – 50 шт;

- произведена чистка канализационных колодцев – 60 шт;

- выполнена замена насосов на канализационных насосных станциях №4,11;

- выполнена замена запорной арматуры на канализационной насосной станции №2;

- выполнены подрядные работы по строительству канализационной линии и канализационных колодцев на ТДЦ «Юбилейный».

Итого в сфере водоснабжения и водоотведения сумма затрат – 13297,91 тыс. руб.